TAHITÓTFALU

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

2009-2014

Budapest

2009. október

Tartalomjegyzék

1.	A tervkészítés általános adatai	4

1.1.	Bevezetés	4

1.2.	Általános adatok	4

1.3.	A település bemutatása	4

1.3.1.	Demográfiai adatok	5

1.3.2.	Gazdasági tevékenységek	6

1.3.2.1.	Mezőgazdaság	6

1.3.2.2.	Ipari-szolgáltató tevékenység	6

1.3.2.3.	Üdülés, turizmus	7

1.3.2.4.	Út-, vasút- és víziút hálózat	7

1.3.2.5.	Hidrológiai, hidrogeológiai jellemzők	7

1.3.2.6.	Táji adottságok, ökológia állapot	8

1.4.	A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai			10

2.	A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete	11

2.1.	A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége	11

2.1.1.	Nem veszélyes hulladékok	11

2.1.2.	Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok	12

2.1.3.	Csomagolási hulladékok	14

2.2.	A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége	15

2.3.	A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége	15

2.3.1.	Nem veszélyes hulladékok	15

2.3.2.	A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok	16

2.3.3.	Csomagolási hulladékok	17

2.4.	A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása	17

2.4.1.	Nem veszélyes hulladék	17

2.4.2.	Kiemelt hulladékáramok	18

2.4.3.	Csomagolási hulladékok	19

3.	A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények	21

4.	Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	22

5.	A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	23

5.1.	Hulladékok gyűjtése és szállítása	23

5.2.	A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők	24

5.2.1.	A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya	24

5.2.2.	A települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves hulladék		25

5.3.	A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	26

5.3.1.	A települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi gyűjtés	26

5.3.2.	A települési folyékony hulladék kezelése	26

6.	Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	27

6.1.	A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele		27

6.1.1.	A településen képződő hulladék mennyiségének várható alakulása	27

6.1.2.	Csökkentési célok	29

6.2.	Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése	34

7.	A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	39

7.1.	Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok	39

7.2.	Hulladékgazdálkodási cselekvési program	40

7.2.1.	A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása	41

7.3.	A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje			45

8.	A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek	46

# A tervkészítés általános adatai

## Bevezetés

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. §-a rendeli el a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését, amelyek tartalmi követelményeit általánosan a Hgt. 37. § (4) és (5) bekezdései határozzák meg, míg a részletes szabályozást a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

Tahitótfalu elfogadott környezetvédelmi programmal rendelkezik, helyi rendeletei kiterjednek a hulladékgazdálkodási tevékenység szabályozására is. A település rendelkezik helyi rendezési tervvel, a terv szerves részét képezi a környezetvédelem, azon belül is a település viszonyai között nagy szerepet játszó vízbázisvédelem követelményei. Jelenleg a hatályos rendezési terv módosítása folyamatban van.

Tahitótfalu 2004 novemberében készítette el a 2004-2009. közötti időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási tervét. Jelen dokumentum a 2009-2014. közötti időszakra vonatkozik.

## Általános adatok

Tervezési szint:	helyi hulladékgazdálkodási terv

Tervezési terület:	Tahitótfalu közigazgatási területe

A tervezés báziséve:	2008

Időtartama:		2009-2014

Készítette: 		KSzI Kft.

Cím: 			1038 Budapest, Kolostor u. 13.

## A település bemutatása

Tahitótfalu a Dunakanyar térségében, a Duna jobb partján és a Szentendrei-szigeten fekvő település. A település két részének, a Duna jobb partján és a szigeten lévő részének adottságaiban számos eltérés mutatkozik, környezeti állapotuk, környezetvédelmi konfliktusaik, azok megoldási lehetőségei azonban hasonlóak.

A Duna jobb partján lévő településrész Tahi, melyen áthaladó budapesti-visegrádi közút összekötő kapocs a Duna parti települések között, egyben jelentős környezeti teher is. A település Tótfalu része található a Szentendrei-szigeten, ami központi fekvésének és a Duna jobb partjához való közvetlen közúti híd kapcsolatának következtében a szigeten lévő települések közül a legkevésbé elzárt.

A település környezetvédelmi feladatait meghatározó adottsága, hogy területének jelentős része ivóvízbázis valamint természetvédelmi terület – a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A vízbázisvédelmi és természetvédelmi területek részben fedik egymást.

A település a Duna partján fekszik, így a folyó és a parti sáv, ártéri erdők a legjelentősebb zöldfolyosó rendszerek egyike.

A településen a közüzemi vízszolgáltatást a Dunamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi. Az ivóvíz Tahi településrész területén lévő Tahi-Leányfalu vízbázisból származik. A település szigeti területe teljes egészében a Fővárosi Vízművek Rt. által hasznosított ivóvízbázis területére esik. Ebből az ivóvízbázisból származó vizet a településen élők nem fogyasztják, ugyanakkor az önkormányzatot, az itt élőket és gazdálkodókat a vízbázis megfelelő állapotban való megőrzésében kötelezettségek, feladatok terhelik

Tahitótfalu belterületének 70-80 % -a csatornázott. A vezetékes gázellátás a lakóterületnek szintén 70-80 %-án biztosított.

Általános iskola, óvoda, háziorvosi szolgálat, valamint postahivatal a településen megtalálható.

A település területén az ipari termelő tevékenység minimális mértékű, a vállalkozások elsősorban a helyi szolgáltatási igények kielégítésére szerveződnek. A település legjelentősebb ipari telephelye Tótfalu belterületén fekszik, ahol üzemanyag kút is működik. Mezőgazdasági termelés végzése jellemző a településen, a szigeti területrészen szántóföldi gazdálkodást folytatnak.

A település egyes részein jelentős az átmenő forgalom, a közlekedési eredetű zaj- és levegőszennyezés ezeken a helyeken a lakosságot zavaró mértékű.

A település belterülete: 351 ha, külterülete: 3570 ha.

### Demográfiai adatok

Állandó lakosok számának alakulása:

| ÉV | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lakos szám | 4867 | 5157 | 5227 | 5317 | 5422 |

| ÉV | 2009 |
| --- | --- |
| Állandó lakások száma | 1932 |
| Belterületen lévő üdülő épületek száma | 1400 |

Tahitótfalu lakóterületi szerepköre mellett jelentős mértékű üdülő funkcióval is rendelkezik. Lakosainak száma hosszú idő óta emelkedik. Ez a tendencia a kilencvenes években felgyorsult. Ennek egyik oka a térségben tapasztalható migrációs hatás, mely ezen a területen, a Duna jobb parti agglomerációs településekhez viszonyítva, az eddigiek során még viszonylag csekély mértékben jelentkezett. Ez a tendencia várhatóan tovább folytatódik, a lakos szám további emelkedésére kell számítani.

### Gazdasági tevékenységek

#### Mezőgazdaság

Növénytermesztés

Tahitótfalu területén jelentős ipari tevékenység nem folyik. A gazdasági ágazatok közül a mezőgazdaság, azon belül is a szántóföldi növénytermesztés, az árutermelő és önellátó kertgazdálkodás, gyümölcs-és zöldségtermesztés, az istállózó állattartás, a kis családi gazdaság formái a leggyakoribbak.

Az egykori gazdasági szerkezet a településen mára gyökeresen megváltozott. A szövetkezeti részarány-tulajdonok kiadásával, a földek tulajdonosaiknak történő visszaszolgáltatásával a mezőgazdasági termelés csökkent.

Az elmúlt időszakban jelentősen lecsökkent azok száma, akik őstermelői igazolványt váltottak ki. Természetesen a mezőgazdasági kistermelők száma ennél jóval magasabb, de ha összevetjük a település lélekszámával, látható, hogy a hagyományosnak számító, kézimunka igényes szigeti eperültetvények, és a mezőgazdasági termelés korábbi nagyságrendje megszűnőben van.

Állattartás

A térségben a hagyományosan mezőgazdasági termeléshez hozzátartozott az állattartás is. Az állatlétszám a 80-as évekre drasztikusan csökkent, különösen a szarvasmarha állomány létszáma esett vissza jelentősen. Az állattartás szabad vagy félig szabad formában, minden esetben almos rendszerben, kisgazdasági körülmények között történt.

A 90-es évektől kezdve a sport célú lótartás indult fejlődésnek. Jelenleg Tahitótfalu külterületén tartott állatállomány mintegy 130 számosállat. A legnagyobb állattartó 85 számosállatnak megfelelő vegyes állománnyal rendelkezik. A külterületi állattartás mellett egyre szűkülő mértékben, de a belterületi állattartás is jelen van.

#### Ipari-szolgáltató tevékenység

Tahitótfalu területén elsősorban a helyi igényeket kielégítő szolgáltató tevékenység fejlődött. Mind a szolgáltató, mind az ipari ágazatban a mikro- és a kis vállalkozások találhatók meg elsősorban.

A korábban potenciális környezeti veszélyforrásként kiemelt Kék Duna Szakszövetkezet központi telephelyén ma már nincs mezőgazdasági tevékenység. Ez a telephely a szentendrei-szigeti mezőgazdasági termelés központja volt, tároló és élelmiszeripari feldolgozó, egyéb ipari-szolgáltató tevékenységgel kiegészítve. Jelenleg kereskedelmi és szolgáltató feladatokat lát el. Létesítményeit bérbe adja.

A település területén működő hűtőház nem jelent számottevő környezeti terhelést.

#### Üdülés, turizmus

A gazdálkodásból kikerült földek jó része elsősorban üdülőterületi funkciókat lát el, annak ellenére, hogy az idegenforgalom, mint ágazat a településen nem rendelkezik nagy múlttal. A vízisport, valamint az üdülőturizmus fejlesztése a település célkitűzései közé tartozik.

#### Út-, vasút- és víziút hálózat

Tahitótfalu a Dunakanyarban, a szentendrei Duna, híddal összekötött két partján helyezkedik el. Az egykori Tahi a szentendrei Duna jobb partján, az egykori Tótfalu pedig a Szentendrei-szigeten fekszik. Távolsága Budapesttől 30 km, Szentendrétől 10 km, Visegrádtól 12 km, Esztergomtól 35 km, Váctól 4 km. Megközelíthető hajóval a Szentendrei Dunán, révvel a Váci Dunán, közúton Szentendre és Visegrád felől a 11-es főúton.

#### Hidrológiai, hidrogeológiai jellemzők

A település a Szentendrei Duna két partján húzódik, a hidrológiai viszonyokat a Duna vízjárása határozza meg.

Tahi területén több kis vízfolyás található, melyek a Dunába torkolnak. Tótfalu állandó vízfolyással nem rendelkezik.

A terület talajvízszint ingadozásai mindenkor a Duna vízszintingadozásait követik. A talajvízszint ingadozások a szigeti településrészen a legkifejezettebbek, a sziget belsejében 1-3 m körüliek, míg a partok mentén elérik a 3-8 m-t is.

A Duna két partján a felszín alatt az oligocén-pleisztocén folyóvízi üledékei, a kavicsos, homokos kavicsos vízadó rétegek helyezkednek el. Különösen kedvezőek a Szentendrei-szigeten a hidrogeológiai adottságok, mely következtében az itt található víztartó rétegek Európa egyik legjelentősebb partiszűrésű vízbázisát alkotják.

Tahi területén, a Duna jobb partján lévő kavicsterasz adottságait kihasználva több partiszűrésű kutat üzemeltet a DMRV Rt. és látja el ivóvízzel Tahitótfalu teljes lakosságát. Ettől északabbra terül el a Dunabogdányi Távlati Ivóvízbázis.

Részben vagy egészben Tótfalu területén találhatók Tahi I, Tótfalui, Surányi és Kisoroszi Ivóvízbázisok, melyek szintén partiszűrésű rendszerek. Az ezekből származó ivóvíz tisztítást nem igényel, klóradagolást követően közvetlenül kerül a fogyasztókhoz.

Addig, míg a Duna jobb és bal partján lévő partiszűrésű ivóvízbázisok vízminősége romlik, veszélyeztetésük a háttéri hatások következtében nő, a Szentendrei-szigeten lévőkének a vízminősége, veszélyeztetése az utóbbi évtizedekben nem változott kedvezőtlenül. Ennek oka elsősorban a sziget területhasználataiból adódó háttéri terhelések alacsony szintje.

Tekintettel arra, hogy Budapest s a környező települések vízellátása szempontjából a szentendrei vízbázisok meghatározó jelentőségűek, ezek fenntartása, megőrzése regionális és országos érdek.

Sajátos helyzetet teremt az a tény, hogy Tahitótfalu nem kap ivóvizet ezekből a rendszerekből.

#### Táji adottságok, ökológia állapot

A Dunakanyar flórája tekinthető összekötő kapocsnak a Dunántúli-középhegységé és az Északi-középhegységé között. Tahi magasabban fekvő részeire jellemző a zárt erdőség. A Duna két partján jellegzetes ártéri társulásokat figyelhetünk meg. Tahitótfalu szigeti része természetvédelmi szempontból egyedülállónak tekinthető. A Szentendrei-szigeten, a Kecske-szigetnél, Pankúti-hegy területén pár száz méteren belül váltja egymást az ártéri erdő és a homokdűnéken kialakult homoki gyepek.

A terület természetes állapotának megőrzésére a község bizonyos területei, erdei, folyami és homokdombi ökoszisztémái a 1997-ben a Duna-Ipoly Nemzeti Park részévé váltak.

A hegyeket borító zárt erdőtakaró legjellemzőbb növénytársulásai a gyertyános-tölgyesek és a bükkösök. Közöttük természetesen számos tisztás is található. A bükk inkább a hűvösebb és magasabb helyeket kedveli, a tölgy, amely gyakran szilfákkal és gyertyánokkal fordul elő, inkább az alsóbb régiókban és a déli oldalakon fordul elő. A tájon négyféle tölgy a jellemző: a kocsányos és a kocsánytalan, a molyhos és a csertölgy. A kőgörgeteges lejtőkön hársas törmeléklejtő-erdőket találhatunk. A Duna felé eső lankásabb domboldalak beépítése egyre jelentősebb mértékű.

A Szentendrei-szigeten, ahol a Duna gyakorta elárasztja a területet, vagy ahol a folyó általi talajvízszint a meghatározó, alluviális ártéri ökoszisztéma a jellemző. Erdők és homokdűnék fogják közre a nyílt, belső mezőgazdasági területeket, ill. réteket. Néhol a homokdűnék és az alacsonyabb területek élesen elválnak egymástól, melyek nemcsak tájképi, de ökológiai szempontból is minőségi változást adnak a szigetnek.

Az eredeti ártéri ökoszisztéma a homokzátonyokon, és a Duna parton a pionír bokorfűzesekből, a tartósan elárasztott területeken a fűzes és nyáras ártéri puhafaligetekből, a magasabb, rendszertelenül elárasztott területeken a tölgyes és sziles, és kőrises keményfa ligeterdőkből állt. A kisebb folyóágakban, a homokzátonyok között sásas, nádas mocsári vegetáció volt a jellemző. Az ártéri területektől a homokos száraz területek felé haladva a különböző típusú tölgyesek és gyepek mozaikja fejlődött ki. A homokdűnék tetején nyílt száraz homoki gyepek alakultak ki. Ezek a jellemző növénytársulások ma már csak igen kis területen találhatók meg.

A Szentendrei-sziget speciális élőhelyei, növény és állatfajai a sziget vízbázisvédelmi és természetvédelmi szabályozásának köszönhetően viszonylagos védettséget élveztek, annak ellenére, hogy a természetes növénytakaró a több évezredes emberi természetátalakítás hatására szinte teljesen átalakult. A homoki tölgyesek és gyepek helyét akácosok és fenyvesek, foltokban gyümölcsösök foglalták el. Az egykori ártéri területeket nagyobbrészt szántóföldi művelés alá vonták. A puhafaligetek helyén nemes nyárasok sorakoznak.

Az ember által érintett területeken, a korábban kiirtott keményfaligetek helyén extenzív mocsárrétek alakultak ki, melyek az áradások során elöntésre kerülnek, ellenben a nyári száraz időszakban folyamatosan kiszáradnak. A nedves legelők a rendszeresen elárasztott területeken fordulnak elő. A szigetet eredetileg széles sávban határoló fűz-nyár ligeterdő ma már csak néhány helyen maradt meg. Az eredeti erdős-sztyep vegetáció csak kisebb, szigetszerű foltokban maradt meg.

A sziget belső területein előforduló, a szukcesszió különböző szakaszait képviselő évelő homokpuszta gyepek, a nyílt pionír gyepek és homokbuckagyepek a sziget legnagyobb természeti értékei. Tótfalu területén találkozhatunk a fekete kökörcsinnel (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans), helyenként tömeges az őszi kikerics (Colhicum autumnale), a mélyebb fekvésű lápréteken előfordul a szibériai nőszirom (Iris sibirica).

A szigeti homokterületek európai szinten is ritkaság számba menő darázs, méh és bogárfajokban gazdagok.

Különleges értéket képvisel a Duna-meder, mivel néhány oxigénigényes és a szennyeződésekre rendkívül érzékeny vízicsiga-faj csak a Duna egyes szakaszain fordul elő, a világ más folyóvölgyeiben nem élnek. Ilyen a bödöncsiga (Theodoxus transversalis) és a rajzos csiga (Theodoxus danubialis).

Magyarország egyik leghosszabb rovarfaja, a fűrészes lábú szöcske (Saga pedo) kis egyedszámban előfordul a Visegrádi-hegységben. A Szentendrei-szigeten található egy másik védett sáskafaj, a sisakos sáska (Acrida hungarica). A terület nagylepke-faunája is rendkívül faj gazdag.

A Szentendrei-sziget legjelentősebb állattani értéke a fóti boglárka (Plebejus pilaon), jégkorszak utáni maradványfaj.

A vizek mentén számos vízi madárfaj él, így például a jégmadár (Alcedo ispida), de a homokfalak kedveznek a gyurgyalag (Merops opiaster) és partifecske (Riparia riparia) populációknak is. A szigetet a vonuló vízi- és parti madarak fontos költő- és pihenőhelyeként tartják számon.

A védett kisemlősök több faja is előfordul, így a nagy pele (Glis glis), hermelin (Mustela erminea-aestiva), menyét (Mustela nivalis), nyuszt (Martes martes).

Tahi és Tótfalu településrész jelentős része a Duna-Ipoly Nemzeti Park területébe tartozik. A Nemzeti Park létesítéséről a 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet rendelkezik.

A védetté nyilvánítás célja a Duna és Ipoly térségében a folyók és mellékrendszerük, a védettséggel érintett területek természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti vízkészleteknek, az érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak, gazdag élővilágának, tájképi és történelmi emlékeinek a védelme.

## A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai

Az a körülmény, hogy a település területének jelentős része vízbázis vagy természetvédelmi terület, a területhasználatokat és tevékenységeket korlátozza. Vonatkozik ez a hulladékgazdálkodás rendszerére is.

Mindkét településrészen jelentős kiterjedésűek a vízbázis védelmi belső-, külső- „A” és „B” hidrogeológiai védőterületek, melyekre vonatkozó jogszabályi előírásokat a következő táblázat mutatja be.

| I./1. táblázat A védőterületek övezeteire vonatkozó hulladékgazdálkodást érintő szabályok (a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18) Kormány rendelet) |
| --- |
| Beépítés, üdülés | Felszín alatti vízbázisok védőövezetei |
|  | Belső | külső | „A” | „B” |
| Települési folyékony hulladéklerakó létesítése és üzemeltetése | - | - | - | x |
| Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladék lerakása) | - | - | - | 0 |
| Építési hulladék lerakása | - | - | 0 | + |
| Ipar |  |  |  |  |
| Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő | - | - | x | 0 |

Jelmagyarázat

-	tilos

x	új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglevőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető

O	új vagy meglévő létesítménynél környezeti hatásvizsgálat, környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető

+	nincs korlátozva

A településen folyékony hulladéklerakó nem működik. A lakóépületek zárt szennyvíztárolóiból és a szennyvízszikkasztóiból a szippantott szennyvizet a legközelebbi – települési folyékony hulladékot is fogadó – szennyvíztisztító telepre szállítják.

A vízbázisvédelmi szabályok a hulladék gyűjtőhelyek és kezelő telepek elhelyezési lehetőségeit korlátozzák, de kevésbé érzékeny védőterületi övezetben, „B” hidrogeológiai védőterületen lehetővé teszik.

A településnek ezekkel a területi korlátozó tényezőkkel valamint a szigorú kialakítási és működési szabályokkal számolnia kell.

Az ivóvízbázis védelmi jogszabály nem rendelkezik külön a hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő udvar, komposzt telep, stb. létesítési szabályairól. Ezek engedélyezésének alapja a gyűjtött hulladék fajtájából, a telepen felhalmozható hulladék mennyiségből meghatározott veszélyesség mértéke.

A település lakóterületének jelentős része „B” hidrogeológiai védőterületre esik, így hulladékgyűjtő szigetek megfelelő eloszlásban történő létesítése lehetséges.

# A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete

## A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége

### Nem veszélyes hulladékok

2007 decemberéig az OTTO Kft. (Remondis Kft.) végezte a települési szilárd hulladék begyűjtését. A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2008. január elsejétől átvette ezt a feladatot az OTTO Kft-től.

A településen keletkező, az önkormányzat felelősségi körébe tartozó nem veszélyes hulladékok mennyisége:

| II./1. táblázat A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük 2003-2008. között (tonna/év) – csak az önkormányzat felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező hulladék mennyiségek |
| --- |
| Hulladék (t/év) | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. |
| Települési szilárd hulladék | 1 409,64 | 1 626,1 | 1 830,89 | 1 846,74 | 1 720,08 | 1 776 |
| Települési folyékony hulladék | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Kommunális szennyvíziszap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 21 410 | 21 626 | 21 831 | 21 847 | 21 720 | 21 776 |

A közszolgáltatás keretében 2008-ban elszállított 1 776 t települési szilárd hulladékból lakossági hulladék 1 483 t, közületi hulladék 293 t volt.

2008-ban az önkormányzati felelősségi körbe tartozó nem veszélyes hulladék mennyiségéből a települési szilárd hulladék 8,16 %-ot, a települési folyékony hulladék 91,84 %-ot tett ki.

A nem veszélyes hulladékok mennyisége 2003-hoz képest kis mértékben emelkedett, mely a népesség növekedésével magyarázható (2003-ban 21 409,64 t, 2008-ban 21 776 t).

A települési szilárd hulladék összetételére vonatkozó pontos adattal nem rendelkezünk.

A keletkező települési folyékony hulladék mennyiségének becslésénél abból indultunk ki, hogy az ivóvízfelhasználás 80%-a válik szennyvízzé, melyből kivontuk a csatornahálózaton a szennyvíztisztítóba vezetett mennyiséget.

Tekintettel arra, hogy a település közigazgatási területén 1970-től vízbázis védelmi okból csak zárt szennyvíztároló létesítését engedélyezték, a szennyvíztárolókba, szennyvízszikkasztókba kerülő 20 000 m3/év szennyvíz döntő részének települési folyékony hulladékként kellene megjelennie. A települési folyékony hulladék elszállított mennyiségére nincs adat. Közvetett információkból arra lehet következtetni, hogy azokon a területeken, ahol a felszín közelében jó vízvezető tulajdonságú kavics, homokos kavics található, a keletkező szennyvíz döntő részét a talajban illegálisan elszikkasztják.

Az elszikkasztott szennyvíz mennyiségének a visszaszorítására 2008-ban a település önkormányzata bevezette a talajterhelési díjat. Talajterhelési díj terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz (a szennyvíz mennyisége évente az 500 m3-t nem haladja meg). A talajterhelési díj mértéke (egységdíja) 2008. évben 120 Ft/m3, a fizetendő díj összege a kiszámított díj 90 %-a. A talajterhelési díj alapja csökkenthető a folyékony hulladék elszállítására jogosult szervezettel elszállíttatott, számlákkal igazolt mennyiséggel.

Építési, bontási hulladékot a település területéről nem szállítanak el.

### Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok

A lerakásra vonatkozó szabályokat összegezve megállapítható, hogy a települési lerakókra vonatkozóan részleges, de nagy mértékű lerakási korlátozás van életben a biológiailag bontható hulladékokra. Csökkenteni kell a lerakott települési hulladékban a veszélyes komponensek hányadát. Mindezen követelmények teljesítése csak úgy lehetséges, ha a települési önkormányzatok megoldják ezek elkülönített gyűjtését, illetve az ezt követő külön kezelését. Ugyanakkor a települési hulladékban számos hasznosítható frakció is van, amelyek elkülönített gyűjtése gazdasági előnyökkel járhat, a lerakott mennyiség csökkenése meghosszabbítja a lerakó üzemeltetési élettartamát.

A szelektíven gyűjtött hulladékok köre az alábbiak szerint csoportosítható:

- a lerakási tilalom miatt külön gyűjtendő és kezelendő hulladékok

=	biológiailag lebomló hulladékok,

=	veszélyes frakciók

=	gumihulladék

- másodnyersanyagként értékesíthető (pl. fém, műanyag, papír, üveg, textil)

- a gyártói-forgalmazói felelősség körébe tartozó hulladékok, átadhatók a hasznosítónak, koordináló szervezettel kötött szerződés alapján (pl. kiselejtezett gépjárművek és berendezések, hulladék olajok, elemek-akkumulátorok, csomagolóanyag-hulladékok).

Jelenleg az önkormányzat felelőségi körébe tartozó hulladékok begyűjtője a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok

Tahitótfalu területén a szelektív gyűjtés kialakítása és működtetése megkezdődött és további fejlesztését tervezik, ami a lakossági környezettudatosság fejlesztése mellett kielégíti a növekvő igényeket. A település belterületén hulladékgyűjtő szigeteket építettek ki, melyek ürítését általában havonta 2-szer, de ha igény van rá, akkor gyakrabban is végzik.

A településen 6 db szelektív gyűjtősziget található. Egy sziget 3 db edényből áll, 3 frakciót gyűjtenek: papírt, műanyagot (PET palackot) és üveget. Az edények 1100 l-es, lapos tetős, felülürítős tartályok. Az önkormányzat tervezi a jövőben a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél a műanyag PET palackok térfogatának csökkentésére szolgáló berendezések kihelyezését. Ezzel a szelektív hulladékgyűjtő szigetek hatékonysága növelhető, mivel jóval több PET palack befogadására lesznek alkalmasak, így ürítésükre is ritkábban lesz szükség.

Veszélyes hulladékok

A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok begyűjtése – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – a lomtalanítási akcióktól függetlenül történik, évente egyszer. A veszélyes hulladék begyűjtésének időpontját az önkormányzat plakátokon és a falu újságon keresztül közli a lakossággal.

Az önkormányzati illetékességi körbe tartoztak hagyományosan a gyógyszertárak, orvosi rendelők. Ezek ma már önálló vállalkozásként végzik tevékenységüket, hulladékaik gyűjtéséről és megfelelő ártalmatlanításáról is önállóan gondoskodnak, önálló gazdasági egységként működnek. Ennek ellenére a település gyógyszertárában és orvosi rendelőjében összegyűjtött veszélyes hulladékok fajtáit, mennyiségét is szerepeltetjük a II./2. táblázatban, az önkormányzati illetékességi körbe tartozó szelektíven gyűjtött, illetve kiemelten kezelendő hulladékáramok bemutatásánál.

A II./2. táblázatban feltüntetett adatokat a lakossági begyűjtést végző szervezettől (Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.), valamint közvetlenül a gyógyszertár, a rendelő, illetve az önkormányzat által működtetett konyha munkatársaitól szereztük be.

A gyógyszertárban évente körülbelül 50 kg gyógyszerhulladék keletkezik (főleg lejárt és selejt gyógyszerek), melyet személyesen szállítanak el a dorogi égetőbe. A fennmaradó mennyiséget a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. gyűjti be a lakosságtól.

| II./2. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük 2003-2008. között (tonna/év) |
| --- |
| Hulladék | Mennyiség (t/év) |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok * | 0,19 + 0,4 = 0,59 | 0,317 + 0,4 = 0,717 | 0,255 + 0,4 = 0,655 | 1,028 + 0,4 = 1,428 | 1,25 + 0,4 = 1,65 | 1,75 + 0,4 = 2,15 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0,52 | 1,113 | 0,375 | 0,027 | 0,391 | 0 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | 0,414 | 0,797 | 0,718 | 0,589 | 0,53 | 0 |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Egészségügyi hulladékok ** | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Állati eredetű hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | 0,11 | 0,135 | 0,04 | 0,05 | 0,101 | 0,05 |
|  | Azbeszt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Festékmaradék, ragasztóhulladék | 0,533 | 0,996 | 0,36 | 0,502 | 0,787 | 1,6 |
|  | Gyógyszerhulladék *** | 0,006 + 0,05 = 0,056 | 0,039 + 0,05 = 0,089 | 0,011+ 0,05 = 0,061 | 0 + 0,05 = 0,05 | 0 + 0,05 = 0,05 | 0,05 + 0,05 = 0,1 |
|  | Vegyszer-, savhulladék | 0 | 0 | 0,007 | 0,188 | 0,02 | 0 |
|  | Szennyezett textil és szennyezett csom. hull. | 0 | 0,068 | 0,154 | 0,193 | 0,21 | 0 |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | 10,89 | 24,16 | 26,21 | 36,84 | 56,94 | 53 |
|  | Gumi | 1,2 | 3,11 | 3,24 | 7,07 | 2,54 | 0 |
|  | Nem csomagolási papír hulladék **** | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

* 	Évi 0,4 t használt olaj az önkormányzat által működtetett konyháról.

**	Az orvosi rendelőből származó hulladék

***	Évi 0,05 t lejárt, selejt gyógyszer a gyógyszertárból

****	Iskolai papírgyűjtés

### Csomagolási hulladékok

A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékokat 2008 januárja óta a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Zrt. szállítja el. 2007 decemberéig az OTTO Kft. (Remondis Kft.) végezte a csomagolási hulladékok begyűjtését.

| II./3. táblázat Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó csomagolási hulladékok és éves mennyiségük 2003-2008. között |
| --- |
| Hulladék | Szelektíven gyűjtött mennyiség (t/év) |
|  | 2003. * | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. |
| Papír és karton csomagolási. hull. | 1 | 4,36 | 5,64 | 9,78 | 19,88 | 28 |
| Műanyag csomagolási hull. (PET) | 4,15 | 8,9 | 9,63 | 11,31 | 14,72 | 19 |
| Fa csomagolási hulladék | - | - | - | - | - | - |
| Fém csomagolási hulladék | - | - | - | - | - | - |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | - | - | - | - | - | - |
| Üveg csomagolási hulladék | 5,74 | 10,9 | 10,94 | 15,75 | 22,34 | 6 |
| Textil csomagolási hulladék | - | - | - | - | - | - |
| Összesen | 10,89 | 24,16 | 26,21 | 36,84 | 56,94 | 53 |

*	Fél éves időszak, 2003. június-december között

A csomagolási hulladékok közül eddig a papír illetve karton, az üveg és a műanyag elkülönített gyűjtése valósult meg. A jövőben tervezik a fémek szelektív gyűjtését.

A 2003-ban bevezetett papír, műanyag és üveghulladékok szelektív gyűjtése óta a begyűjtött mennyiség folyamatosan nő. 2004-ben 24 t szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot szállítottak el a településről. 2008-ra ez a mennyiség több mint a duplájára, 53 tonnára növekedett úgy, hogy a begyűjtő edényzetek számát nem növelték. Ez azt bizonyítja, hogy a lakosság környezettudatosabbá vált.

## A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

A településen nincs az önkormányzat illetékességi körébe tartozó, felhalmozott, további kezelést igénylő nem veszélyes, illetve kiemelten kezelendő hulladék.

## A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

Tahitótfalu területére nem történik hulladékbeszállítás. A településen összegyűjtött hulladék teljes mennyisége kiszállításra kerül.

### Nem veszélyes hulladékok

Tahitótfalu területéről 1776 t/év, az önkormányzat illetékességi körébe tartozó települési szilárd hulladékot szállít el a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., mely lerakásra kerül a Saubermacher-Bicske Kft. által üzemeltetett bicskei lerakóban.

| II/. 4. táblázat Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük 2008-ban |
| --- |
| Hulladék | Településre beszállított (t/év) | Településről kiszállított (t/év) |
| Települési szilárd hulladék | 0 | 1 776 |
| Települési folyékony hulladék | 0 | na |
| Kommunális szennyvíziszap | 0 | 0 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* | 0 | 0 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* | 0 | 0 |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 1 776 |

* csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező hulladék

### A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok

Tahitótfalu területéről 2008-ban 68,9 t kiemelten kezelendő hulladékot szállítottak ki, az alábbi táblázatban felsoroltaknak megfelelően.

| II./5. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük 2008-ban |
| --- |
| Hulladék | Településre beszállított (t/év) | Településről kiszállított (t/év) |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | 0 | 2,15 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0 | 0 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | 0 | 0 |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | 0 | 0 |
|  | Egészségügyi hulladékok | 0 | 0,009 |
|  | Állati eredetű hulladékok | 0 | 0 |
|  | Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | 0 | 0,05 |
|  | Azbeszt | 0 | 0 |
|  | Festékmaradék, ragasztóhulladék | 0 | 1,6 |
|  | Gyógyszerhulladék | 0 | 0,1 |
|  | Vegyszer-, savhulladék | 0 | 0 |
|  | Szennyezett textil és szennyezett csom. hull. | 0 | 0 |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | 0 | 53 |
|  | Gumi | 0 | 0 |
|  | Nem csomagolási papír hulladék | 0 | 12 |

### Csomagolási hulladékok

| II./6. táblázat Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított, és az onnan kiszállított csomagolási hulladékok és éves mennyiségük 2008-ban |
| --- |
| Hulladék | Településre beszállított (t/év) | Településről kiszállított (t/év) |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 0 | 28 |
| Műanyag csomagolási hulladék (PET) | 0 | 19 |
| Fa csomagolási hulladék | 0 | - |
| Fém csomagolási hulladék | 0 | - |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0 | - |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 | - |
| Üveg csomagolási hulladék | 0 | 6 |
| Textil csomagolási hulladék | 0 | - |
| Összesen | 0 | 53 |

A csomagolási hulladékok közül csak a papír, a műanyag és az üveg szelektív gyűjtése megoldott, minden egyéb csomagolási hulladék a kommunális hulladék részét képezi.

## A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása

Ebben a fejezetben a településen jelenleg hasznosított, illetve ártalmatlanított hulladék mennyiségek típusonkénti bemutatására, hasznosítási arányaik meghatározására kerül sor.

### Nem veszélyes hulladék

A nem szelektíven gyűjtött települési szilárd, nem veszélyes hulladék 100 %-a a bicskei hulladéklerakóban kerül elhelyezésre.

| II./7. táblázat A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) |
| --- |
| Hulladék | Hasznosítás* | Égetés** | Lerakás | Egyéb kezelt*** |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Települési szilárd hulladék |  |  |  |  | 1 776 | 100 |  |  |
| Települési folyékony hulladék |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunális szennyvíziszap |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen |  |  |  |  | 1 776 | 100 |  |  |

*	anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség

**	energianyerés céljából végzett hasznosítás

***	az „Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul energiahasznosítással, vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. Ezzel szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül, ezért azt a „hasznosítás” oszlopban kell jelezni.

### Kiemelt hulladékáramok

A veszélyes hulladékot a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. szállítja a balatonfűzfői veszélyes hulladékégetőbe, megsemmisítésre.

A 0,4 t/év hulladékolaj az önkormányzati óvoda konyhájáról származik, ezt a Biofilter Kft. gyűjti össze 60 literes hordókban, s szállítja el telephelyére, ahonnan tisztítás után újrahasznosításra kerül.

| II./8. táblázat Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) 2008. évben |
| --- |
| Hulladék | Hasznosítás* | Égetés** | Lerakás | Egyéb kezelt*** |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Veszélyes hulladékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hulladékolajok | 0,4 | 18,6 | 1,75 | 81,4 |  |  |  |  |
| Akkumulátorok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektromos és elektronikai hulladékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiselejtezett gépjárművek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egészségügyi hulladékok |  |  | 0,009 | 100 |  |  |  |  |
| Állati eredetű hulladékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Növényvédőszerek és csomagoló-eszközeik |  |  | 0,05 | 100 |  |  |  |  |
| Azbeszt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Festékmaradék, ragasztóhulladék |  |  | 1,6 | 100 |  |  |  |  |
| Gyógyszerhulladék |  |  | 0,1 | 100 |  |  |  |  |
| Vegyszer-, savhulladék |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szennyezett textil és szennyezett csomagolási hulladék |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nem veszélyes hulladékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Csomagolási hulladékok összesen | 53 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Gumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nem csomagolási papír hulladék | 12 | 100 |  |  |  |  |  |  |

*	anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség

**	energianyerés céljából végzett hasznosítás

***	az „Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul energiahasznosítással, vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. Ezzel szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül, ezért azt a „hasznosítás” oszlopban kell jelezni.

### Csomagolási hulladékok

A szelektíven gyűjtött hulladékot szintén a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. szállítja el. A szelektíven gyűjtött papír és karton, valamint műanyag hulladék hasznosítója az esztergomi Eszköz Kft. Az üveghulladékot a Saubermacher-Bicske Kft. veszi át.

| II./9. táblázat Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó csomagolási hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) 2008. évben |
| --- |
| Hulladék | Hasznosítás* | Égetés** | Lerakás | Egyéb kezelt*** |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 28 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Műanyag csomagolási hulladék | 19 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Üveg csomagolási hulladék | 6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 53 | 100 |  |  |  |  |  |  |

*	anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség

**	energianyerés céljából végzett hasznosítás

***	az „Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul energiahasznosítással, vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. Ezzel szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül, ezért azt a „hasznosítás” oszlopban kell jelezni.

# A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

A település közigazgatási területén egy fémgyűjtésre és egy települési folyékony hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó engedély került kiadásra. A vállalkozások működnek, a hulladékgyűjtés folyamatos.

Ilyen jellegű engedélyek kiadásánál speciális helyi műszaki követelmények előírására kerülhet sor a vízbázisvédelmi követelmények teljesítése érdekében. Ezeket az előírásokat egyedileg szükséges meghatározni.

A településen nem működik egységes környezethasználati engedélyezési kötelezettség alá eső gazdasági egység. Települési hulladék ártalmatlanító, illetve lerakó üzem a település területén nem működik.

A hulladékgyűjtést, szállítást és kezelést erre szakosodott, engedéllyel rendelkező szervezet, a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. végzi, melynek székhelye, telephelye a település területén kívül esik.

| III/1. táblázat: A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma |
| --- |
| Engedélyes neve | Cím | Tárgy* | Engedély száma |
| Vasaló 2005 Kft. | 2022 Tahitótfalu, Pacsirta u. 15. | fémgyűjtés |  |
| Niesz Ferenc | 2022 Tahitótfalu, Vörösmarty M. u. 4. | települési folyékony hulladék elszállítás | 251/2004 |

* az a tevékenység, amelynek végzését engedélyezték

# Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

Hulladékgyűjtő sziget:

Tahitótfaluban az önkormányzat 6 darab hulladékgyűjtő szigetet épített ki és üzemeltet. A hulladékgyűjtő szigetek elhelyezésekor törekedtek arra, hogy a lakosok számára könnyen megközelíthető legyen a település teljes területéről.

A hulladékgyűjtő szigeteken három fajta hulladék szelektív gyűjtése folyik: papír, PET palack/műanyag, valamint üveg. A vegyes üveghulladéknak egy konténert biztosítanak.

Az első hulladékszigeteket – 2 darabot – 2003 júniusában helyezték ki, azóta az igényekhez mérten folyamatosan bővítették a számukat.

A hulladékszigetekről jelenleg a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. szállítja el a hulladékot. A hulladékszállítás gyakoriságát az önkormányzat az igényekhez igazítja, de minimum havonta kétszer történik a konténerek ürítése.

Hulladékgyűjtő udvar:

Tahitótfalun nem található hulladékgyűjtő udvar. A hulladékgyűjtő udvar szerepkörét a hulladékgyűjtő szigetek és a hulladékgyűjtő akciók részben megoldják.

Hulladékgyűjtő akciók:

- Lomtalanítás

Évente kétszer rendeznek a lakosság körében előre meghirdetett lomtalanítást, az összegyűjtött hulladékot szerződés szerint a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. szállítja el. Lomtalanítás során összegyűjtött hulladék éves mennyisége mintegy 100 tonna.

- Veszélyes hulladék gyűjtés

A veszélyes hulladék összegyűjtése és elszállítása évente egyszer történik, az utóbbi években a lomtalanítástól függetlenül. A szállítást a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. végzi.

- Iskolai papírgyűjtés

Évente körülbelül 12 t papírt gyűjtenek össze.

- Egyéb évközi akciók

A Fővárosi Vízművek szervezésében alkalmanként tartanak szemétszüretet. Az összegyűjtött hulladék elszállítását a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. végzi.

# A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

A kommunális hulladékot a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. szállítja el a bicskei hulladéklerakóba.

A veszélyes hulladékot a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. szállítja a balatonfűzfői veszélyes hulladékégetőbe.

A szelektíven gyűjtött hulladékot szintén a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. szállítja el. A szelektíven gyűjtött papír és karton, valamint műanyag hulladék hasznosítója az esztergomi Eszköz Kft., az üveghulladékot a Saubermacher-Bicske Kft. veszi át.

## Hulladékok gyűjtése és szállítása

A településen keletkező települési szilárd hulladék begyűjtési aránya közel 100 %, mennyisége: 1776 t (2008).

A települési szilárd hulladék kis részét gyűjtik szelektíven (papír, műanyag, üveg), ennek mennyisége 2008-ban 53 t. Jelenleg 6 hulladéksziget működik Tahitótfaluban.

A települési folyékony hulladék begyűjtését, szállítását szabadon választott, szippantókocsit üzemeltető vállalkozók végzik. Gyakorlati tapasztalat szerint a település területén egy helyi vállalkozó végzi a szennyvízszippantást és elszállítást. A vállalkozó a Szentendrén lévő szennyvíztisztítóba szállítja a szippantott szennyvizet. Az elszállításra kerülő szippantott szennyvíz – települési folyékony hulladék – mennyisége ismeretlen.

| V./1. táblázat: Tahitótfalu területén a nem veszélyes hulladékok begyűjtését végző begyűjtő szervezetek (2008.) |
| --- |
| Hulladék* | Begyűjtő, szállító neve | Székhely (település) | Begyűjtött hulladék-mennyiség (t/év) | Begyűjtő kapa-citása (t/év) | Begyűjtésre használt szállítóeszköz | Kezelő megnevezése |
| Kommunális hull. | KVG Zrt | Kaposvár | 1776 |  | Pormentes, tömörítős hulladékgyűjtő-szállító jármű | Sauber-macher-Bicske Kft. |
| Települési folyékony hulladék | Niesz Ferenc | Tahitótfalu | n.a. |  | Tartály gk. | Niesz Ferenc |
| Építési hulladék, törmelék | egyéni vállalkozók egyedi megrendelés alapján |  | n.a. |  |  |  |

| V./2. táblázat: A területen működő, egyéb kiemelt hulladékot begyűjtő szervezetek a tervezés időpontjában (2008.) |
| --- |
| Hulladék* | Begyűjtő, szállító neve | Székhely (település) | Begyűjtött hulladék-mennyiség (t/év) | Begyűjtő kapacitása (t/év) | Begyűjtésre használt szállítóeszköz | Átvevő kezelő megnevezése |
| Papír | KVG Zrt | Kaposvár | 28 | Szükség szerint | Öntömörítő gépjármű | Eszköz Kft. |
| PET palack -műanyag | KVG Zrt | Kaposvár | 19 | Szükség szerint | Öntömörítő gépjármű | Eszköz Kft |
| Üveg | KVG Zrt | Kaposvár | 6 | Szükség szerint | Öntömörítő gépjármű | Saubermacher-Bicske Kft. |
| Gumi | KVG Zrt | Kaposvár | - | Szükség szerint | Gépjármű |  |
| Veszélyes hulladék | KVG Zrt | Kaposvár | 3,45 | Szükség szerint | ADR-es tgk + pótkocsi | balatonfűzfői veszélyes hulladék égető |
| Hulladékolaj | Biofilter Kft. | Törökbálint | 0,4 | Szükség szerint | Tehergépkocsi-60 literes hordó | Biofilter Kft. |

## A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők

### A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya

A települési szilárd hulladék mintegy 3 %-át gyűjtik szelektíven. A szelektíven gyűjtött hulladék hasznosítása megoldott. Az évi lomtalanítási akciók során megközelítően 100 t hulladékot gyűjtenek össze. A települési szilárd hulladék vegyesen gyűjtött részét lerakással ártalmatlanítják.

A begyűjtött veszélyes hulladék 90 %-át égetéssel ártalmatlanítják, 10 %-át hasznosítják.

A települési folyékony hulladék gyűjtés területén kedvezőtlen a helyzet. A csatornahálózatra nem csatlakozó háztartásoknak a szennyvizet döntő részben, elvileg zárt szennyvíztárolóban kell gyűjteni, és onnan szükség szerint szennyvíztisztító telepre szállíttatni. A szennyvíztárolókból a szennyvíz igen kis hányada kerül kiszippantásra és szennyvíztisztító telepen ártalmatlanításra. Az elvileg zárt szennyvíztárolók döntő része szennyvízszikkasztóként működik, ezért a keletkező települési folyékony hulladék minimális része kerül elszállításra. A keletkező települési folyékony hulladék jó része sem feltétlenül kerül kezelésre, illegális leeresztésekre van példa.

2009-ben a település önkormányzata bevezette a talajterhelési díjat. Ezzel próbálja csökkenteni az elszikkasztott szennyvíz mennyiségét.

Az építési és egyéb inert hulladékok lerakására a település területén nincs lehetőség, elszállíttatásával foglalkozó vállalkozó sincs a településen. Építési, bontási hulladék lerakó csak a településtől nagyobb távolságra található. Ennek következtében az építési hulladék elszállíttatása költséges.

Az építési és bontási hulladékok elhelyezésére szolgáló inert hulladéklerakó, vagy az ilyen típusú hulladék hasznosítását végző telep nem található a közelben. A térség szempontjából fontos lenne, hogy megoldódjon a lakossági építési és bontási hulladék elhelyezése.

A település területén az illegális hulladék lerakás gondot jelent. Rendszeresen nagyobb mennyiségű illegális hulladék lerakás a területen nem jellemző, kisebb mennyiségek lerakása az utak mellett rendszeresen előfordul. Az illegálisan lerakott hulladékmennyiséget az évenként rendszeresen két alkalommal megrendezett „hulladék szüret” során felszedik és hulladéklerakóba szállítják. Ezek a hulladékkupacok azonban nagyon hamar újra termelődnek. Az illegális hulladék felszedésére irányuló akciókkal elérhető, hogy a település területén az állapotok nem romlanak látványosan. Az illegális hulladéklerakás folyamatos gondot jelent.

Az illegális hulladéklerakó helyeket a település nem kis erőfeszítése árán 2009-ben felszámolta, Európai Uniós pályázaton nyert támogatás segítségével. Sajnos ez csak átmeneti megoldás a probléma orvoslására.

A hulladékgyűjtő szigeteknél is megjelent az illegális hulladéklerakás. Különösen két hulladékgyűjtő szigetnél tapasztalható ez a jelenség. Az önkormányzatnak 5-6 millió forintjába kerül az ide lerakott szemét elszállíttatása. Ezek a 11-es út mellett vannak, ezért az egyiket már áttelepítették. Eddig úgy tűnik ezzel a probléma megoldható, mivel nincs szem előtt és bonyolultabb a hulladék lerakása.

### A települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves hulladék

Jelen fejezetben Tahitótfalu települési hulladékának szerves anyag tartalmú részével – a biohulladékkal foglalkozunk. Nem tartozik ide a mező- vagy erdőgazdálkodási tevékenység során keletkező szerves hulladék.

A településen komposztálótelep nem működik. A közterületen keletkező zöldhulladékot a fűnyírást és egyéb kapcsolódó munkálatokat végző vállalkozó szállítja el, s hasznosítja.

A település jellegéből, a családi házas beépítés következtében számolni kell a zöld hulladék megjelenésével is. A biohulladék egy részét a lakosság, üdülőnépesség maga komposztálja. A biohulladék 30 %-át is elérheti a zöldhulladék aránya. Becsüljük, hogy a kiskertművelést általánosan végző lakosság a keletkező biohulladék mennyiség 20-25 %-át komposztálja.

A településen keletkező zöldhulladék külön gyűjtése és szállítása nem megoldott. Jelenleg a település zöldhulladékának az a része, melyeket a lakosok a telkükön belül nem komposztálnak, a vegyes települési szilárd hulladékkal együtt kerül elszállításra. Az önkormányzat szeretné ezt a problémát azzal megoldani, hogy kialakít egy telephelyet a zöldhulladék számára, ahova a település zöldhulladékát szállítanák és hasznosítanák. A komposztáló telep a környező településekkel összefogva valósulna meg, így a teljes térségre kiterjedő problémát tudná kezelni.

A területen dögtemető nem működik. Az önkormányzat illetékességi körében állati hulla gyűjtés, kezelés nem történik.

## A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

### A települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi gyűjtés

| V./3. táblázat A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége |
| --- |
|  | Leé (m3/év/fő) | Mennyiség (t/év) |
| Települési folyékony hulladék |  | 20 000 (becsült mennyiség) |

| V./4. táblázat A begyűjtött települési folyékony hulladék mennyisége |
| --- |
| Begyűjtők, szállítók |
| Begyűjtő neve | Székhelye | Begyűjtött mennyiség t/év | Kapacitás, engedélyezett mennyiség t/év | Kezelési mód |
| Niesz Ferenc | Tahitótfalu | n.a. |  | szennyvíztisztító telep |

### A települési folyékony hulladék kezelése

A környezetben a Szentendrén működő szennyvíztisztító telep fogad szippantott szennyvizet, így feltehetően erre a telepre kerül a szippantott szennyvíz.

| V./5. táblázat A települési folyékony hulladék jelenlegi kezelési módja, kezelt mennyisége |
| --- |
| Kezelés módja* | Kezelt mennyiség (t/év) | Kezelőtelep üzemeltetője |
| Szennyvíztisztító telep | n.a. | DMRV |

# Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

## A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele

### A településen képződő hulladék mennyiségének várható alakulása

A településen képződő hulladékok várható alakulásának becslésénél figyelembe vettük a lakosszám növekedési tendenciáját. 2003-ban a településen élők száma 4867 fő volt, 2008-ban 5422 fő. Ez öt év alatt 11 %-os lakosságszám-növekedésnek felel meg. Feltételezhető, hogy a továbbiakban is a korábbihoz hasonlóan folytatódik a település népességének növekedése. Így a tervezési időszak végén (2014) a becsült lakosságszám mintegy 6100 fő.

A települési szilárd hulladék mennyisége az előző tervezési időszakban, 2003-2008 között évi 1410 tonnáról 1776 tonnára növekedett, mely a lakosságszám növekedésénél nagyobb, mintegy 26 %-os növekedésnek felel meg. A következő tervezési időszakra vonatkozó célkitűzés, hogy a hulladékcsökkentési intézkedések révén a települési szilárd hulladék mennyisége csak a lakosságszám növekedésével arányosan növekedjen. Így a tervezett települési szilárd hulladék mennyisége 2014-ben mintegy 2000 t.

A szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége a szelektív gyűjtés megkezdését követő évben, 2004-ben 24 t volt, 2008-ban már 53 tonna szelektív hulladékot szállítottak el. Ez négy év alatt 120 %-os növekedésnek felel meg. A következő tervezési időszakban feltételezhetően nem csökken a szelektív gyűjtés növekedési üteme, így 2014-ben a szelektíven gyűjtött hulladék tervezett mennyisége mintegy 180 t.

A jövőbeli hulladékmennyiség tervezése során bázisévként a 2008. évet tekintettük. A kiemelt hulladékáramok (ezen belül elsősorban a veszélyes hulladékok) esetében a 2007. évet is figyelembe vettünk, ugyanis a 2008-ban bekövetkezett szolgáltatóváltás után jóval kisebb számú komponens került szelektív gyűjtésre. Ez az állapot azonban ideiglenes, az Önkormányzat és a szolgáltató is törekszik arra, hogy minél nagyobb számú, szelektíven gyűjthető hulladék-összetevő kerüljön külön gyűjtésre és kezelésre.

A szelektíven gyűjtött veszélyes hulladékok mennyisége 2003-ban 3,038 t volt, mely 2007-re 3,748 tonnára, 2008-ra 3,909 tonnára nőtt. Várható, hogy a szelektíven gyűjtött veszélyes hulladékok mennyisége a korábbiaknál nagyobb növekedést fog mutatni, azonban a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok növekedési arányát várhatóan nem éri el. A 2014-re tervezett, szelektíven gyűjtött veszélyes hulladék mennyisége mintegy 7 tonna.

| VI./1. táblázat A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év) |
| --- |
| Hulladék | 2008 (t/év)* | 2014 (t/év) |
| Települési szilárd hulladék | 1 776 | 2000 |
| Települési folyékony hulladék | 20 000 ** | 20 000±1000 |
| Kommunális szennyvíziszap | 0 | 0 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 0 | 200 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | 0 | 0 |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | 0 | 0 |
| Összesen | 21 776 | 22 200 |

*	Bázisév

**	Becsült érték

| VI./2. táblázat A képződő települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött hulladékáramok tervezett mennyisége (t/év) |
| --- |
| Hulladék | 2007 (t/év) | 2008* (t/év) | 2014 (t/év) |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | 1,65 | 2,15 | 2,3 ± 0,5 |
|  | Akkumulátorok, szárazelemek | 0,391 | 0 | 1 ± 0,5 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | 0,53 | 0 | 1,5 ± 0,5 |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | 0 | 0 | 0 |
|  | Egészségügyi hulladékok | 0,009 | 0,009 | 0,02 ± 0,005 |
|  | Állati eredetű hulladékok | 0 | 0 | 0 |
|  | Növényvédőszerek és csomagolóeszközeik | 0,101 | 0,05 | 0,15 ± 0,05 |
|  | Azbeszt | 0 | 0 | 0 |
|  | Festékmaradék, ragasztóhulladék | 0,787 | 1,6 | 1,7 ± 0,5 |
|  | Gyógyszerhulladék | 0,05 | 0,1 | 0,1 ± 0,05 |
|  | Vegyszer-, savhulladék | 0,02 | 0 | 0,03 ± 0,005 |
|  | Szennyezett textil és szennyezett csomagolási hulladék | 0,21 | 0 | 0,2 ± 0,05 |
|  | Veszélyes hulladék összesen | 3,748 | 3,909 | 7 ± 2 |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | 56,94 | 53 | 180 |
|  | Gumi | 2,54 | 0 | 3 ± 1 |
|  | Nem csomagolási papír hulladék | 12 | 12 | 12 ± 2 |

*	Bázisév

| VI./3. táblázat A képződő csomagolási hulladék tervezett mennyisége (t/év) |
| --- |
| Hulladék | 2007 (t/év) | 2008 * (t/év) | 2014 (t/év) |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 19,88 | 28 | 81 ± 20 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 14,72 | 19 | 53 ± 15 |
| Fa csomagolási hulladék |  |  |  |
| Fém csomagolási hulladék |  |  | 15 ± 5 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék |  |  |  |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék |  |  |  |
| Üveg csomagolási hulladék | 22,34 | 6 | 31 ± 10 |
| Textil csomagolási hulladék |  |  |  |
| Összesen | 56,94 | 53 | 180 ± 50 |

*	Bázisév

### Csökkentési célok

Települési szilárd hulladék:

Az elmúlt időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási célkitűzések megvalósulását áttekintve megállapítható, hogy a települési szilárd hulladék 2008. évi mennyisége meghaladta az eredetileg tervezett mennyiséget, azonban a szelektív hulladékgyűjtés – mind a veszélyes, mind a nem veszélyes hulladékok vonatkozásában – jóval magasabb fokú, mint ahogyan az 2003-ban várható volt.

A településen keletkező hulladék összetételére szabvány szerinti mérési adattal nem rendelkezünk. Összetétele feltehetően az országos átlagot követi. A hulladékba kerülő papír és szerves anyag tartalom valószínűsíthetően az országos átlag szerinti alacsonyabb értékekhez áll közelebb.

Az önkormányzat a hulladékgyűjtést és ártalmatlanítást közigazgatási területén kívüli szakcéggel végezteti, az ártalmatlanítás módjára, a lerakási arány csökkentésére közvetlen befolyással nem rendelkezik.

A települési szilárd hulladék mennyiségének növekedése az elmúlt időszakban jelentősen meghaladta a lakosságszám növekedésének ütemét. Az Önkormányzat célul tűzi ki, hogy a következő időszakban a nem szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségének növekedése legfeljebb a lakosság növekedési ütemével legyen megegyező. Ennek érdekében a lakosság szemléletformálására, és a szelektív hulladékgyűjtés további kiterjesztésére van szükség.

A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 9. §-a alapján „A helyi hulladékgazdálkodási tervet úgy kell elkészíteni, hogy biztosítsa a Hgt. 56. §-a (7) bekezdésében meghatározott szervesanyag-tartalom csökkenést és a települési hulladék lebomló szervesanyag-tartalmának lerakási aránya egyezzen meg a Hgt. 56. §-a (7) bekezdésében meghatározott csökkentési aránnyal.”

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 56. § (7) bekezdése alapján „A helyi hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell a települési hulladéklerakóban lerakott, illetve lerakni tervezett hulladékok – a vonatkozó szabványt referenciaként felhasználva – mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását, ezen belül a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat. A hulladéklerakóra – a települési szilárd hulladék részeként – kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget tömegben mérve az 1995-ben országos szinten képződött – a települési szilárd hulladék részét képező – biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2009. július 1. napjáig 50 %-ra, 2016. július 1. napjáig 35 %-ra kell csökkenteni.”

Fenti előírások teljesítéséhez szükséges a jelenleg képződő települési szilárd hulladék összetételének meghatározása, mivel erre vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk. A csökkentési előírások megvalósításához a lakossági komposztálás szélesebb körű elterjesztése, valamint szerves hulladék kezelő (komposztáló) telep megvalósítása szükséges. Mivel a probléma nem csak a települést, hanem a környező településeket is érinti, térségi komposztáló telep megvalósítása szükséges.

A veszélyes és a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése kapcsán további erőfeszítésekre van szükség a szelektív gyűjtés kiterjesztése érdekében. Ez elsősorban a lakosság tudatformálásával, a lomtalanítás és a szelektív gyűjtés pontosabb megszervezésével, és a szelektív gyűjtés további komponensekre (elsősorban: fém csomagolási hulladék) való kiterjesztésével valósítható meg.

Települési folyékony hulladékok:

A településen elvileg keletkező 20 000 t/év települési folyékony hulladék jelentős része elszikkad a talajban, tekintettel arra, hogy az elvileg zárt szennyvíztárolók túlnyomó többsége a gyakorlatban szikkasztóként működik. A ténylegesen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége nem is becsülhető, annak szennyvíztisztító telepre való eljutása is nyomon követhetetlen.

Az idén bevezetett talajterhelési díj következtében várhatóan visszaesik az illegálisan elszikkasztott szennyvíz mennyisége. A díj elősegíti, hogy minél többen rákössenek a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra, mely vízbázis védelmi szempontból is rendkívüli fontosságú.

Mindig lesz azonban a településnek műszaki-gazdasági okokból csatornázatlan része, ezeknél az ingatlanoknál, amennyiben „B” hidrogeológiai védőterületre vagy azon kívül esnek, egyedi kisberendezés alkalmazása lehetséges.

Tekintettel arra, hogy jelenleg a csatornázott településrészeken a rákötés összességében mintegy 70 %-s, és a rákötések vízbázisvédelmi kívánalmak miatt is előírássá válnak a település jelentős részén, belátható időn belül, a csatornázott részeken a rákötés a 100 %-ot meg fogja közelíteni.

Egyes, a település nem csatornázott, ritkán lakott részein a beépülés maga után vonja a csatornahálózat fejlesztését.

Építési-bontási hulladék és egyéb inert hulladék:

A település területén keletkező építési, bontási hulladék elhelyezése folyamatos gondot jelent a lakosság számára. A lerakóhely távolsága miatt az elszállíttatás drága. Ez a körülmény különösen a viszonylag kis mennyiségű építési hulladék elhelyezése esetében jelentkezik. Többek között az elhelyezés nehézsége is szerepet játszik az illegális építési hulladék lerakás folyamatos jelenlétében. Az illegális építési hulladék lerakás visszaszorításához meg kell teremteni egy elérhető közelségben lévő építési hulladék elhelyezési lehetőséget és evvel párhuzamosan fokozott ellenőrzés szükséges a belterületen és a külterületen egyaránt.

Jelenleg a településen keletkező építési-bontási hulladék mennyisége és kezelése nem követhető nyomon. Feltételezhető, hogy jelentős része a települési szilárd hulladékkal kerül elszállításra, más része pedig illegálisan kerül lerakásra. Az építési-bontási hulladék megfelelő kezelési lehetőségének megteremtése így kettős célt szolgál: ezáltal csökkenne a települési szilárd hulladék mennyisége, és az illegális lerakások száma is.

Építési hulladék lerakóhely kialakítására évtizedek óta törekedtek a településen, de különböző okok miatt nem valósultak meg az elképzelések. Ugyanakkor azonban a település területén és körzetében a hagyományosan, bár illegálisan ilyen hulladékok elhelyezésére szolgáló területek megszűntek, az illegális hulladéklerakó helyeket a település nem kis erőfeszítése árán felszámolta 2009-ben Európai Uniós forrásból pályázaton nyert támogatás segítségével. Sajnos ez csak átmeneti megoldás az építési és bontási hulladékok okozta problémák kezelésében, mivel az elhelyezési nehézségek következtében az ilyen típusú illegális hulladékok újból meg fognak jelenni a település területén.

Jelenleg a település térségében nem található inert hulladék elhelyezési lehetőség. Ennek következtében nem csak Tahitótfalu szembesül a településen – főleg a lakosság által – illegálisan elhelyezett építési és bontási hulladékok problémájával, hanem az egész térség küzd az ilyen típusú hulladékok illegális lerakása ellen.

A jelenlegi helyzet javulása csak akkor várható, ha a térségben létesül egy befogadó hely, ahova építési és bontási hulladékokat a lakosság is beszállíthat. Ez lehet hulladékgyűjtő udvarban kialakított lehetőség, lerakó, vagy hasznosító üzem egyaránt.

A Tahitótfalu területének jelentős része vízbázisvédelmi övezet, mely a Duna jobb parti sávját és gyakorlatilag a szigeti teljes területét foglalja el. Ez leszűkíti azoknak a területeknek a körét, ahol hulladékgyűjtő udvar, építési és bontási hulladéklerakó vagy hasznosító üzem telepíthető. A jelenleg érvényben lévő 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet meghatározza, milyen tevékenységeket, és milyen feltételekkel lehet végezni az egyes védőterületeken (belső, külső, A, B). A legszigorúbb korlátozások a belső és külső védőterületekre vonatkoznak.

A jogszabály az inert építési hulladéklerakó létesítését A hidrogeológiai védőterületen a környezetvédelmi szakhatóság állásfoglalásához köti. A B hidrogeológiai védőterületen korlátozás nélkül üzemelhet ilyen típusú hulladékok befogadására létesített lerakó.

A jogszabály nem tér ki külön arra, hogy hol lehet létesíteni építési és bontási hulladékokat hasznosító üzemet, de a kormányrendeletben meghatározott Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel megnevezésű kategóriájába beleilleszthető. Ennek megfelelően egy ilyen létesítmény ugyanolyan feltételekkel üzemeltethető, mint egy inert építési hulladéklerakó.

A 2004-ben készített Tahitótfalu hulladékgazdálkodási terve is foglalkozott már a településen felhalmozott illegálisan lerakott építési hulladékok problémájával. Hivatalos befogadó hiányában a 2004-es tervben csak becsülni lehetett a keletkező építési és bontási hulladékok mennyiségének alakulását, de növekedő tendenciát prognosztizált. Hasznosítási célként már a korábbi tervben is a hasznosító telepeknek történő átadást határozták meg.

Az Európai Unió jelenlegi hulladékgazdálkodási stratégiája a hulladék keletkezésének megelőzését és hasznosítását helyezi előtérbe. A lerakást csak legvégső esetben támogatja, ha a hasznosítás nem megvalósítható. Ezért egy építési és bontási hulladék hasznosító üzem létesítése jobban beleillene az Európai Unió hulladékgazdálkodási stratégiájába és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazott célokkal. Az építési és bontási hulladékok hasznosítására létesített telepek korszerűbb megoldásnak bizonyulnak a modern hulladék gazdálkodás terén.

| VI./4. táblázat A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok, a várható mennyiség a tervidőszak végén – 2014-ben |
| --- |
| Hulladék | Csökkentési cél | Várható mennyiség (t/év) |
| Települési szilárd hulladék | növekedési ütem csökkentése | 2 000 |
| Települési folyékony hulladék | kezelési arány növelése | 20 000 |
| Kommunális szennyvíziszap | a településen nem keletkezik |  |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | szelektív gyűjtés és kezelés növelése | 200 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | önkormányzati felelősségi körben nem keletkezik |  |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | önkormányzati felelősségi körben nem keletkezik |  |

| VI./5. táblázat A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok, a várható mennyiség a tervidőszak végén – 2014-ben |
| --- |
| Hulladék | Csökkentési cél | Várható mennyiség (t/év) |
| Veszélyes hulladékok |  |  |
| Hulladékolajok | Szelektív gyűjtés kiterjesztése miatti növekedés | 2,3 ( 0,5 |
| Akkumulátorok és szárazelemek | Szelektív gyűjtés kiterjesztése miatti növekedés | 1 ( 0,5 |
| Elektromos és elektronikai hulladékok | Szelektív gyűjtés kiterjesztése miatti növekedés | 1,5 ( 0,5 |
| Kiselejtezett gépjárművek | Stagnálás | 0 |
| Egészségügyi hulladékok | Szelektív gyűjtés kiterjesztése miatti növekedés | 0,02 (0,005 |
| Állati eredetű hulladékok | Stagnálás | 0 |
| Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | Szelektív gyűjtés kiterjesztése miatti növekedés | 0,15 ( 0,05 |
| Azbeszt | Stagnálás | 0 |
| Festékmaradék, ragasztóhulladék | Szelektív gyűjtés kiterjesztése miatti növekedés | 1,7 ( 0,5 |
| Gyógyszerhulladék | Szelektív gyűjtés kiterjesztése miatti növekedés | 0,1 ( 0,05 |
| Vegyszer-, savhulladék | Szelektív gyűjtés kiterjesztése miatti növekedés | 0,03 ( 0,005 |
| Szennyezett textil és szennyezett csom. hull. | Szelektív gyűjtés kiterjesztése miatti növekedés | 0,2 ( 0,05 |
| Nem veszélyes hulladékok |  |  |
| Csomagolási hull. össz. | Szelektív gyűjtés kiterjesztése miatti növekedés | 180 |
| Gumi | Szelektív gyűjtés kiterjesztése miatti növekedés | 3 ( 1 |
| Nem csomagolási papír hulladék | Stagnálás | 12 ± 2 |

| VI./6. táblázat A csomagolási hulladékokra vonatkozó csökkentési célok, a várható mennyiség a tervidőszak végén – 2014-ben |
| --- |
| Hulladék | Csökkentési cél | Várható mennyiség (t/év) |
| Papír és karton csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés kiterjesztése miatti növekedés | 81 ± 20 |
| Műanyag csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés kiterjesztése miatti növekedés | 53 ± 15 |
| Fa csomagolási hulladék | Stagnálás | 0 |
| Fém csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés bevezetése miatti növekedés | 15 ± 5 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | Stagnálás | 0 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | Stagnálás | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés kiterjesztése miatti növekedés | 31 ± 10 |
| Textil csomagolási hulladék | Stagnálás | 0 |
| Összesen |  | 180 ± 50 |

## Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése

| VI./7. táblázat A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok a tervidőszak végére (2014 év) |
| --- |
| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél | % | Mennyiség (t/év) |
| Települési szilárd hulladék | újrahasznosítás, talajerő fenntartás | 40 | 800 |
| Települési folyékony hulladék | a keletkező hulladék szennyvíztisztító telepen való kezelése | 90 | 18 000 |
| Kommunális szennyvíziszap | a településen nem keletkezik |  |  |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | újrahasznosítás | 100 | 200 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | önkormányzati felelősségi körben nem keletkezik |  |  |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | önkormányzati felelősségi körben nem keletkezik |  |  |

| VI./8. táblázat A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása |
| --- |
| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |
|  | Helyi | Területi |
| Települési szilárd hulladék | Újrahasznosítás, talajerő fenntartás, szervesanyag tartalom csökkentése | A lerakással történő ártalmatlanítás arányának 60 % alá csökkentése, míg a teljes települési hulladék hasznosítását 40 % fölé emelése a cél 2014-re. 2014-ig a papír, üveg, fém és műanyag hasznosítását a települési szilárd hulladékon belül 35 %-ra kell emelni. |
| Települési folyékony hulladék | Szennyvíztisztító telepen való kezelés | Szennyvíztisztító telepen való kezelés |
| Kommunális szennyvíziszap | A településen nem keletkezik |  |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | Újrahasznosítás | 2008/98/EK szerint 2020-ig a nem veszélyes építési és bontási hulladékok újrahasználatra történő előkészítését, újrafeldolgozását és az egyéb anyagában történő hasznosítását 70 %-ra kell növelni |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | Önkormányzati felelősségi körben nem keletkezik |  |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | Önkormányzati felelősségi körben nem keletkezik |  |

| VI./9. táblázat A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok |
| --- |
| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél | % | Mennyiség (t/év) |
| Veszélyes hulladékok |  |  |  |
| Hulladékolajok | Hasznosítás | 26 | 0,6 |
|  | Égetés energianyeréssel | 74 | 1,7 |
| Akkumulátorok és szárazelemek | Égetés energianyeréssel | 60 | 1 |
| Elektromos és elektronikai hulladékok | Hasznosítás | 60 | 1,5 |
| Kiselejtezett gépjárművek | - | - | 0 |
| Egészségügyi hulladékok | Égetés energianyeréssel | 100 | 0,02 |
| Állati eredetű hulladékok | - | - | 0 |
| Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | Égetés energianyeréssel | 60 | 0,15 |
| Azbeszt | - | - | 0 |
| Festékmaradék, ragasztóhulladék | Égetés energianyeréssel | 60 | 1,7 |
| Gyógyszerhulladék | Égetés energianyeréssel | 80 | 0,1 |
| Vegyszer-, savhulladék | Égetés energianyeréssel | 60 | 0,03 |
| Szennyezett textil és szennyezett csom. hull. | Égetés energianyeréssel | 50 | 0,2 |
| Nem veszélyes hulladékok |  |  |  |
| Csomagolási hull. össz. | Hasznosítás | 60 | 180 |
| Gumi | Hasznosítás | 60 | 3 |
| Nem csomagolási papír hulladék | Hasznosítás | 80 | 12 |

| VI./10. táblázat A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása |
| --- |
| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |
|  | Helyi | Területi |
| Veszélyes hulladékok |  |  |
| Hulladékolajok | Hasznosítás, égetés energianyeréssel | A begyűjtő rendszer teljes körű kiterjesztése, anyagában történő hasznosítás előnyben részesítése az energia hasznosítással szemben |
| Akkumulátorok és szárazelemek | Égetés energianyeréssel | Akkumulátor hulladékok visszagyűjtését ki kell terjeszteni a szárazelemre is A begyűjtési rendszer átalakítása, hogy megfelelő hatékonyságú legyen. A hordozható elemek visszagyűjtési kötelezettségét 15 %-ról 35-re kell emelni. A lakosság informálását javítani kell. |
| Elektromos és elektronikai hulladékok | Hasznosítás | Az anyagában történő hasznosítás mellett az alkatrészként történő hasznosítást kell támogatni 2014-re 65 %-os begyűjtési arány |
| Kiselejtezett gépjárművek | - |  |
| Egészségügyi hulladékok | Égetés energianyeréssel | Égetés energianyeréssel |
| Állati eredetű hulladékok | - |  |
| Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | Égetés energianyeréssel |  |
| Azbeszt | - |  |
| Festékmaradék, ragasztóhulladék | Égetés energianyeréssel |  |
| Gyógyszerhulladék | Égetés energianyeréssel |  |
| Vegyszer-, savhulladék | Égetés energianyeréssel |  |
| Szennyezett textil és szennyezett csom. hull. | Égetés energianyeréssel |  |
| Nem veszélyes hulladékok |  |  |
| Csomagolási hull. össz. | Hasznosítás |  |
| Gumi | Hasznosítás |  |
| Nem csomagolási papír hulladék | Hasznosítás |  |

| VI./11. táblázat A csomagolási hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok |
| --- |
| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél | % | Mennyiség (t/év) |
| Papír, karton | Anyagában történő újrahasznosítás |  | 81 |
| Műanyag | Anyagában történő újrahasznosítás |  | 53 |
| Fém | Anyagában történő újrahasznosítás |  | 15 |
| Üveg | Anyagában történő újrahasznosítás |  | 31 |

| VI./12. táblázat A csomagolási hulladékokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása |
| --- |
| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |
|  | Helyi | Területi |
| Papír, karton | Anyagában történő újrahasznosítás | 40%-os hasznosítási arány, 25% anyagában történő újrahasznosítás |
| Műanyag |  |  |
| Fém |  |  |
| Üveg |  |  |

# A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

## Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok

A nem szelektíven gyűjtött, lerakásra kerülő települési szilárd hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében szükséges a szelektív hulladékgyűjtés minél szélesebb körben való elterjesztése. A talajban elszikkasztott szennyvíz mennyiségének csökkentése érdekében szükséges a csatornahálózatra való minél nagyobb arányú rákötés. Ezekhez elengedhetetlenül fontos a lakosság pozitív hozzáállása, környezettudatossága, melyet az Önkormányzat több módon kíván fejleszteni.

| VII./1. táblázat Módszerfejlesztéssel, intézményfejlesztéssel, ismeretterjesztéssel, szemlélet-formálással, tájékoztatással, oktatással, képzéssel és kutatás-fejlesztéssel foglakozó programok |
| --- |
| Program célja | Határidő | Felelős | Költség (eFt) | Forrás |
| Szelektív hulladékgyűjtés jelentőségének bemutatása a lakosságnak, az általános iskola diákjainak, hulladékgyűjtési vetélkedő rendezése | folyamatos | önkormányzati megbízott, iskola igazgató | 250 | pályázat, önkormányzati költségvetés |
| Lakosság tájékoztatása a település speciális vízbázisvédelmi helyzetéről, figyelemfelhívás a csatornázás fontosságára | 2011. II. n.év | önkormányzati megbízott | 100 | pályázat, önkormányzati költségvetés |
| Ismeretterjesztő szórólapok, plakátok, újságcikkek megjelentetése | folyamatos | önkormányzati megbízott | 250 | pályázat, önkormányzati költségvetés |
| Kimutatás készítése a csatornahálózatra nem csatlakozókról, valamint a zárt tárolóval rendelkezőkről | 2011. II. n.év | önkormányzati megbízott |  | önkormányzati |
| Adatbázis létrehozása a talajterhelési díj fizetési kötelezettségű lakosokról, a szennyvíz elszállításának ellenőrzése a bemutatott számlák alapján | 2011. II. n.év | önkormányzati megbízott |  | önkormányzati |
| Lakosság rendszeres tájékoztatása a hulladékgazdálkodás helyi rendszeréről, eredményeiről | folyamatos | önkormányzati megbízott | 125 | pályázat, önkormányzati költségvetés |

## Hulladékgazdálkodási cselekvési program

Az önkormányzat a jelenleg is működő szelektív hulladékgyűjtés rendszerét tovább kívánja bővíteni. A fent bemutatott szemléletformáló, tájékoztató programok eredményeképpen remélhetőleg a lakosság minél nagyobb része vesz részt a szelektív gyűjtésben.

A gyűjtőszigetek számát a lakosság igényeinek megfelelően szükséges bővíteni. Fel kell tárni, hogy a települések mely részei esnek olyan távol a gyűjtőszigetektől, hogy a lakosság már nem éri el könnyen azokat. Ezeken a területeken új szigetek kialakítása lehet szükséges. Továbbra is fontos szempont, hogy a gyűjtőszigetek a lakosság számára könnyen megközelíthető helyen kerüljenek elhelyezésre, azonban ne vonzzák a háztartási hulladékot, lomokat elhelyezni kívánókat. A szelektív hulladékok elszállítása mindenkor igazodjon az igényekhez, tehát nem az „automatikus”, pl. kéthetenkénti elszállítást, hanem helyszínenként (és időszakonként) változó szállítási sűrűséget kell előnyben részesíteni. Fokozott figyelmet kell fordítani a gyűjtőszigetek környezetének tisztántartására, rendezettségére.

A műanyag gyűjtő konténerek jobb kihasználása érdekében a gyűjtőszigeteket fel kell szerelni a PET-palackok térfogatának csökkentésére szolgáló berendezéssel.

Az önkormányzat tervezi a szelektív gyűjtés kiterjesztését a fém hulladékokra is. Ennek érdekében fel kell tárni, hogy a településen vagy környezetében hol található megfelelő feldolgozó kapacitás. A gyűjtőszigeteken fokozatosan ki kell alakítani a fémhulladék befogadására alkalmas konténereket.

A már meglévő szárazelem-gyűjtők számát is szükséges növelni, további közintézményekben, boltokban lehet azokat elhelyezni.

Az évente kétszer történő lomtalanítás alkalmával is lehetőséget kell biztosítani a lakosság részére a veszélyes hulladékok leadására. Ennek hiányában a veszélyes hulladék jelentős része a háztartási hulladék közé kerül, növelve annak veszélyességét. A lomtalanítás során különös gondot kell fordítani a elektromos és elektronikai hulladékok, valamint a gumiabroncsok külön gyűjtésére és elszállítására, ezeket a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten szükséges gyűjteni.

A települési hulladékba kerülő szerves anyag arányának csökkentése érdekében a szerves hulladék szelektív gyűjtésére is nagy hangsúlyt kell fektetni. Támogatni kell a lakossági, házikerti komposztálás elterjedését. Emellett térségi szinten komposztáló telep kialakítására van szükség, a jogszabályban meghatározott szervesanyag-csökkentési célkitűzések eléréséhez.

Szintén regionális szinten kell megoldani az építés-bontási hulladékok elhelyezésének problémáját. A környező településekkel összefogva lehet megvalósítani egy építési törmelék hasznosító üzem, vagy – amennyiben ez nem lehetséges – lerakó kialakítását.

Az önkormányzat a szomszédos településekkel ellenőrző rendszer kiépítését tervezi az illegális hulladék lerakás visszaszorítására, a terjedésének megakadályozására.

### A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása

| VII./2. táblázat A nem veszélyes hulladékáramok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges kapacitásigények bemutatása |
| --- |
| Hulladék | Hasznosítás/ Ártalmatlanítás | Kapacitásigény* | Hasznosítás/ ártalmatlanítás helye** |
| Települési szilárd hulladék | Lerakás | 2 000 t/év ±10 % | Bicske (a kapacitás regionális szinten rendelkezésre áll) |
| Települési folyékony hulladék | Kezelés szennyvíztisztító telepen | 20 000 t/év ± 50% | Szentendre (a kapacitás regionális szinten rendelkezésre áll) |
| Kommunális szennyvíziszap | A településen nem keletkezik |  |  |
| Építési-bontási hulladék és egyéb inert hulladék | Hasznosítás / lerakás | 200 t/év ± 50 % | Regionális szinten megoldható |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék | Önkormányzati felelősségi körben nem keletkezik |  |  |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék | Önkormányzati felelősségi körben nem keletkezik |  |  |

A települési program célkitűzései megegyeznek a területi terv cselekvési program célkitűzéseivel, a megvalósítás arányaiban láthatunk eltérést, tekintettel arra, hogy a települési viszonyok mellett az látszik megvalósíthatónak. Tekintettel arra, hogy a település ártalmatlanítást, lerakást nem végez, az ártalmatlanítási módokra csak közvetett ráhatással bír.

| VII./3.táblázat A nem veszélyes hulladékok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program |
| --- |
| Cselekvési program | Felelős | Érintettek köre | Határidő | Költség (eFt) |
| Ismeretterjesztés végzése a lakosság körében a biohulladék, azon belül a zöldhulladék ártalmatlanítási lehetőségéről | jegyző | kiskert, üdülő tulajdonosok, mezőgazdasági termelők | 2010. II. n.év | 175 |
| Lakosság támogatása a házikerti komposztálásban | jegyző | kiskert, üdülő tulajdonosok | 2010. II. n.év | 200 |
| Biohulladék gyűjtési lehetőségének felmérése, gyűjtési mód megtervezése, szervezése | jegyző | kiskert, üdülő tulajdonosok | 2010. II. n.év | 100 |
| Komposztáló telep kialakítása | regionális | kiskert, üdülő tulajdonosok | 2011. I. n.év |  |
| Biohulladék elszállítása a TSZH-tól elkülönítetten | jegyző | kiskert, üdülő tulajdonosok | 2011. I. n.év | 350 |
| Építési-bontási hulladék kezelő telep vagy lerakó kialakítása | regionális | lakosság, üdülőnépesség | 2014. I. n.év |  |
| Hulladéksziget gyűjtési rendszerének bővítése (fémhulladék gyűjtés) | jegyző | lakosság, üdülőnépesség | 2011. II. n.év | 200 |
| Két új hulladékgyűjtő sziget kiépítése | önkor-mányzat | lakosság, üdülőnépesség | 2012. II. n.év | 680 |

| VII./4. táblázat A kiemelten kezelendő hulladékáramok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges kapacitásigények bemutatása |
| --- |
| Hulladék | Hasznosítás/ Ártalmatlanítás | Kapacitásigény (t/év) | Hasznosítás/ ártalmatlanítás helye |
| Veszélyes hulladékok |  |  | Égetés: balatonfűzfői veszélyes hulladék égető; Hasznosítás: A kapacitás regionális szinten rendelkezésre áll |
| Hulladékolajok | Hasznosítás | 0,6 |  |
|  | Égetés energianyeréssel | 1,7 |  |
| Akkumulátorok és szárazelemek | Égetés energianyeréssel | 1 |  |
| Elektromos és elektronikai hulladékok | Hasznosítás | 1,5 |  |
| Kiselejtezett gépjárművek | - | 0 |  |
| Egészségügyi hulladékok | Égetés energianyeréssel | 0,02 |  |
| Állati eredetű hulladékok | - | 0 |  |
| Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | Égetés energianyeréssel | 0,15 |  |
| Azbeszt | - | 0 |  |
| Festékmaradék, ragasztóhulladék | Égetés energianyeréssel | 1,7 |  |
| Gyógyszerhulladék | Égetés energianyeréssel | 0,1 |  |
| Vegyszer-, savhulladék | Égetés energianyeréssel | 0,03 |  |
| Szennyezett textil és szennyezett csom. hull. | Égetés energianyeréssel | 0,2 |  |
| Nem veszélyes hulladékok |  |  |  |
| Csomagolási hull. össz. | Hasznosítás | 180 |  |
| Gumi | Hasznosítás | 3 |  |
| Nem csomagolási papír hulladék | - | 0 |  |

| VII./5. táblázat A kiemelten kezelendő hulladékáramok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program |
| --- |
| Cselekvési program | Felelős | Érintettek köre | Határidő | Költség (eFt) |
| Szárazelemgyűjtés |  | iskolások | folyamatos | 100 |
| Lejárt gyógyszergyűjtés |  | felnőttek, nyugdíjasok | folyamatos | 100 |

| VII./6. táblázat A csomagolási hulladékok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges kapacitásigények bemutatása |
| --- |
| Hulladék | Hasznosítás/ Ártalmatlanítás | Kapacitásigény (t/év) | Hasznosítás/ ártalmatlanítás helye |
| Papír, karton | Anyagában történő újrahasznosítás | 81 | Eszköz Kft., Esztergom |
| Műanyag | Anyagában történő újrahasznosítás | 53 | Eszköz Kft., Esztergom |
| Fém | Anyagában történő újrahasznosítás | 15 | Régiós szintem megoldható |
| Üveg | Anyagában történő újrahasznosítás | 31 | Saubermacher-Bicske Kft., Bicske |

## A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje

| VII./7. táblázat A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje |
| --- |
| Tevékenység | Határidő |
| Szelektív hulladékgyűjtés jelentőségének bemutatása a lakosságnak, az általános iskola diákjainak, hulladékgyűjtési vetélkedő rendezése | folyamatos |
| Ismeretterjesztő szórólapok, plakátok, újságcikkek megjelentetése | folyamatos |
| Lakosság rendszeres tájékoztatása a hulladékgazdálkodás helyi rendszeréről, eredményeiről | folyamatos |
| Szárazelemgyűjtés | folyamatos |
| Lejárt gyógyszergyűjtés | folyamatos |
| Ismeretterjesztés végzése a lakosság körében a biohulladék, azon belül a zöldhulladék ártalmatlanítási lehetőségéről | 2010. II. n.év |
| Lakosság támogatása a házikerti komposztálásban | 2010. II. n.év |
| Biohulladék gyűjtési lehetőségének felmérése, gyűjtési mód megtervezése, szervezése | 2010. II. n.év |
| Komposztáló telep kialakítása | 2011. I. n.év |
| Biohulladék elszállítása a TSZH-tól elkülönítetten | 2011. I. n.év |
| Lakosság tájékoztatása a település speciális vízbázisvédelmi helyzetéről, figyelemfelhívás a csatornázás fontosságára | 2011. II. n.év |
| Kimutatás készítése a csatornahálózatra nem csatlakozókról, valamint a zárt tárolóval rendelkezőkről | 2011. II. n.év |
| Adatbázis létrehozása a talajterhelési díj fizetési kötelezettségű lakosokról, a szennyvíz elszállításának ellenőrzése a bemutatott számlák alapján | 2011. II. n.év |
| Hulladéksziget gyűjtési rendszerének bővítése (fémhulladék gyűjtés) | 2011. II. n.év |
| Két új hulladékgyűjtő sziget kiépítése | 2012. II. n.év |
| Építési-bontási hulladék kezelő telep vagy lerakó kialakítása | 2014. I. n.év |

# A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek

| VIII./1. táblázat A hulladékgazd. tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek |
| --- |
| Tevékenység | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Szelektív hulladékgyűjtés jelentőségének bemutatása a lakosságnak, az általános iskola diákjainak, hulladékgyűjtési vetélkedő rendezése | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ismeretterjesztő szórólapok, plakátok, újságcikkek megjelentetése | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lakosság rendszeres tájékoztatása a hulladékgazdálkodás helyi rendszeréről, eredményeiről | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Szárazelemgyűjtés | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lejárt gyógyszergyűjtés | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ismeretterjesztés végzése a lakosság körében a biohulladék, azon belül a zöldhulladék ártalmatlanítási lehetőségéről | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 |
| Lakosság támogatása a házikerti komposztálásban | 200 |  |  |  |  |
| Biohulladék gyűjtési lehetőségének felmérése, gyűjtési mód megtervezése, szervezése | 100 |  |  |  |  |
| Komposztáló telep kialakítása |  |  |  |  |  |
| Biohulladék elszállítása a TSZH-tól elkülönítetten | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Lakosság tájékoztatása a település speciális vízbázisvédelmi helyzetéről, figyelemfelhívás a csatornázás fontosságára | 50 | 50 |  |  |  |
| Kimutatás készítése a csatornahálózatra nem csatlakozókról, valamint a zárt tárolóval rendelkezőkről |  |  |  |  |  |
| Adatbázis létrehozása a talajterhelési díj fizetési kötelezettségű lakosokról, a szennyvíz elszállításának ellenőrzése a bemutatott számlák alapján |  |  |  |  |  |
| Hulladéksziget gyűjtési rendszerének bővítése (fémhulladék gyűjtés) | 100 | 100 |  |  |  |
| Két új hulladékgyűjtő sziget kiépítése | 340 | 340 |  |  |  |
| Építési-bontási hulladék kezelő telep vagy lerakó kialakítása |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Települési szilárd hulladék

- háztartási hulladék – az emberek mindennapi életében a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező szilárd hulladék

- közterületi hulladék – közforgalmú és zöld területen keletkező szilárd hulladék

- háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék – gazdasági vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék

A közszolgáltatás keretében begyűjtött mennyiség

Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

- emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek az ürítéséből

- a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

- a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.

Becsült adat

Önkormányzati felelősségi körben nem keletkezik

Önkormányzati felelősségi körben nem keletkezik

biohulladék – minden olyan növényi és állati eredetű szerves hulladék, aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható

A biohulladékon belül elkülöníthető a zöldhulladék, ami olyan biohulladék, amely kertekből, parkokból származik  (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács és egyéb fás hulladék)